Инструкция по подключению блока аварийного открывания

HURDE U220/24

Блок аварийного питания выполнен в корпусе из АБС-пластика на 10 модулей серого цвета, Габаритные размеры (А×В×Н): 200×250×107 мм. Степень защиты: IP65. Предназначен для монтажа во внутрь тумбы шлагбаума HURDE.

Имеет в своем составе трансформатор Вход 230В., 0,85А., 50Гц.  Выход 27B., 1А. Максимальный ток заряда АКБ 300 Ма.  И коммутирующее реле (3 переключающих контакта, 10А, 230В, АC, IP40). Предусмотрена установка двух аккумуляторов 12В 1,2 A/ч. (в комплекте не входят).

Схема подключения блока авариного питания HURDE. указана на Рис 1.  На блок авариного питания HURDE подается 220В от внешнего источника питания. При этом существующее подключение 24В на блок управления необходимо отключить и также подключить на вход блока авариного питания HURDE. Далее соединить выход 24В блока авариного питания HURDE с платой управления приводом. Подсоединить к соответствующему выходу блока авариного питания HURDE аккумуляторы по схеме последовательно (24В). И подключить провод управления от блока авариного питания HURDE на плату управления привода (контакты управления  кнопкой)

Рис 1.

Схема подключения блока авариного питания HURDE.