# Бесконтактный считыватель

# Микро-R

# Инструкция по установке

## Используемые идентификаторы и дальность чтения

| Используемые идентификаторы | Дальность чтения |
| --- | --- |
| Стандартная карта | до 4 см |
| Стандартная карта, установка в металл | до 2 см |
| Брелок | до 2 см |

В качестве идентификаторов используются карты и брелки формата ЕМ-марин. Дальность чтения для различных ключей указана в таблице и зависит также от производителя карты или брелка.

## Условия эксплуатации

Считыватель предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Температура, °С	–40...+50

Влажность, не более, %	95

## Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	4,5..13,8

Потребляемый ток (12 В), не более, мА	30

Интерфейс связи с контроллером	DS1990A/W-26

Удалённость считывателя от контроллера, не более, м

DS1990A	10

Wiegand-26

Размеры (Диаметр х Высота), мм	24х19

Диаметр посадочного отверстия, мм	20

Масса считывателя, не более, г		15

Цвет корпуса (ударостойкий поликарбонат, не поддерживает горение)	прозрачный

## Назначение проводов

| Цвет | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Зелёный | +V | Напряжение питания |
| Белый | GND | Общий провод |
| Синий | TM / D0 | Выход эмуляция ТМ «touch memory» / данные 0 |
| Чёрный | D1 | Данные 1 |
| Жёлтый |  | Выбор интерфейса |

## Выбор интерфейса

Для работы в режиме ТМ, «чёрный» провод замкнуть на «жёлтый» провод, подать питание на считыватель.

## Индикация

Питание: красный светодиод.

При предъявлении идентификатора: гаснет красный и вспыхивает зеленый светодиод.

## Комплектность

Считыватель	1 шт.

Гайка	1 шт.

Инструкция	1 шт.